## Slide 1: Prezentacja dla wykładowców architektury i budownictwa
Rozdział 08
Wykończenia powierzchni stali nierdzewnej
1

## Slide 2: Spis treści
Wykończenia stali nierdzewnych
Wykończenia trójwymiarowe
Tkaniny druciane
Źródła

## Slide 3: 1 - Wykończenia stali nierdzewnych 1,2
Wykończenia walcownicze
Wykończenia mechanicznie szlifowane i szczotkowane
Wykończenia wzorzyste
Wykończenie śrutowane
Wykończenia elektropolerowane
Wykończenia barwione
Wykończenia barwione elektrolitycznie
Wykończenie wzorzyste barwione elektrolitycznie
Powłoki organiczne
Specjalne wykończenia dekoracyjne
Dostępnych jest wiele wykończeń powierzchni

## Slide 4: Wykończenie walcownicze – wyroby walcowane na zimno 3,4 Norma EN 10088-2 w tablicy 6 specyfikuje dostępne wykończenia walcowane na zimno. Dla wybranych podano typowy zakres chropowatości powierzchni Ra.
Symbol | Proces technologiczny wytwarzania | Uwagi | Typowe (Ra) μm
2B | walcowanie na zimno, obróbka cieplna, wytrawianie, walcowanie wygładzające | Najbardziej popularne wykończenie zimnowalcowane. Nieodblaskowe, gładkie, dobrze zachowuje płaskość. Dostępność w danej grubości produktów uzależniona od możliwości technicznych walcowania wygładzającego producenta. | 0,1-0,5
2C | walcowanie na zimno, obróbka cieplna, bez usuwania zgorzeliny | Gładkie ze zgorzeliną po obróbce cieplnej, odpowiednie dla elementów przeznaczonych do obróbki skrawaniem lub elementów, z których w późniejszej przeróbce usunięta zostanie zgorzelina lub elementów do zastosowań żaroodpornych. | -
2D | walcowanie na zimno, obróbka cieplna, wytrawianie | Dostępne dla produktów o mniejszej grubości. Wykończenie nie tak gładkie jak 2B, lecz odpowiednie dla większości zastosowań. | 0,4-1,0
2E | walcowanie na zimno, obróbka cieplna, mecha­niczne usuwanie zgorzeliny | Szorstkie i matowe. Zwykle stosowane dla stali ze zgorzeliną bardzo odporną na działanie roztworów trawiących. | -
2H | utwardzanie przez odkształcanie (umacnianie przez zgniot) | Przeróbka plastyczna na zimno austenitycznych stali nierdzewnych zwiększa własności wytrzymałościowe stali. Powierzchnia gładsza niż 2B. | -
2R | walcowanie na zimno, wyżarzanie jasne (wyżarzanie bez nalotu) | Powierzchnia lustrzana, bardzo gładka. Często dostarczana z folią ochronną do dalszego tłoczenia. Wytwarzane produkty po tłoczeniu zwykle nie wymagają innych etapów obróbki powierzchni. | 0,05-0,1
2Q | walcowanie na zimno, hartowanie i odpuszczanie, bez zgorzeliny | Dostępne tylko dla gatunków martenzytycznych np. typu (420). Brak zgorzeliny zapewnia się przez obróbkę cieplną w atmosferze ochronnej lub usuwanie zgorzeliny po obróbce cieplnej. | -
Najbardziej popularne wykończenia powierzchni

## Slide 5: Najbardziej popularne walcownicze wykończenia powierzchni
 | 2B | Powierzchnia wytwarzana tak samo jak 2D, lecz ostatnie lekkie walcowanie przy zastosowaniu wysoko wypolerowanych walców nadaje jej gładki, odblaskowy, szary połysk. Jest to obecnie najczęściej stosowany rodzaj wykończenia powierzchni i stanowi materiał wyjściowy dla wykończenia polerowanego i szczotkowanego.
 | 2D | Powierzchnia ta jest trochę bardziej obrobiona niż powierzchnia 1D, a uzyskuje się ją przez walcowanie na zimno, obróbkę cieplną i wytrawianie. Matowa powierzchnia o niskim współczynniku odbicia nadaje się do zastosowań przemysłowych i inżynierskich oraz dla zastosowań architektonicznych o mniejszych wymaganiach estetycznych.
 | 2R | Poprzez wyżarzanie jasne w środowisku beztlenowym i kolejne walcowanie przy pomocy polerowanych walców uzyskuje się wykończenie o wysokim współczynniku odbicia, które odbija wyraźne obrazy. Ta supergładka powierzchnia jest mniej podatna na gromadzenie unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń lub wilgoci niż jakakolwiek inna powierzchnia walcownicza i jest łatwa w czyszczeniu.

## Slide 6: Wykończenia specjalne 1,3 Norma EN 10088-2 w tablicy 6 specyfikuje dostępne wykończenia specjalne powierzchni. Dla wybranych podano typowy zakres chropowatości powierzchni Ra.
Symbol | Proces technologiczny wykańczania | Uwagi | Typowe (Ra) μm
1G or 2G | Szlifowanie | Może bazować na wykończeniu walcowniczym zarówno typu 1 lub 2. Jednokierunkowa tekstura powierzchni, nieodblaskowa. | -
1J or 2J | Szczotkowanie lub polerowanie na matowo | Może bazować na wykończeniu walcowniczym zarówno typu 1 lub 2. Gładsza niż typu G, jednokierunkowa tekstura powierzchni, nieodblaskowa. | 0,2-1,0
1K or 2K | Polerowanie satynowe | Może bazować na wykończeniu walcowniczym zarówno typu 1 lub 2. Najbardziej gładkie spośród specjalnych nieodblaskowych wykończeń powierzchni o odporności korozyjnej odpowiedniej dla większości zastosowań zewnętrznych. | < 0,5
1P or 2P | Polerowanie lustrzane | Może bazować na wykończeniu walcowniczym zarówno typu 1 lub 2. Polerowane mechanicznie odblaskowe wykończenie powierzchni, może być polerowane na lustro. | < 0,1
2F | Walcowanie na zimno, obróbka cieplna, walcowanie wykańczające na szorstkich walcach | Jednorodne nieodblaskowe wykończenie matowe, może bazować zarówno na wykończeniu walcowniczym typu 2B lub 2R. | -
1M or 2M | Wykończenie z powierzchnią wzorzystą | Może bazować na wykończeniu walcowniczym zarówno typu 1 lub 2. Wzór jednostronny. Blachy żeberkowe na podesty (na wykończeniu walcowniczym typu 1) oraz drobne wykończenie wzorzyste (na wykończeniu walcowniczym typu 2) . | -
2W | Fałdowanie | Kształtowane na rolkach profilowych (np. o kształcie trapezowym, sinusoidalnym). | -
2L | Barwienie | Stosowane na płaskich (wykończeniach typu 2R, 2P lub 2K) lub wzorzystych (2M) wykończeniach blach, dostępne w szerokim zakresie kolorystycznym. | -
1S or 2S | Powlekanie powierzchni | Może bazować na wykończeniu walcowniczym zarówno typu 1 lub 2. Zwykle powlekane jednostronnie metalem, takim jak cyna, aluminium lub tytan. | -
Dostępny jest bardzo szeroki wybór specjalnych wykończeń powierzchni

## Slide 7: Wykończenia wzorzyste 4,5,7 Poniższe przykłady przedstawiają jednostronne wykończenia wzorzyste blach klasyfikowane jako 2M. Tego typu wykończenia dostępne są w wielu wzorach

## Slide 8: Wykończenia barwione 4,5,7 Poniżej przedstawiono jedynie wybrane przykłady kolorystyczne powierzchni, jakie można uzyskać przez barwienie elektrolityczne stali nierdzewnej

## Slide 9: Wytrawianie wzorów 4,5,7
W celu przeniesienia na powierzchnię stali nierdzewnej różnych wzorów opracowano procesy sitodruku i nanoszenia masek fotolitograficznych, które przez wytrawiane w kwasie odwzorowują naniesiony na powierzchnię wzór. Wytrawianie w kwasie usuwa z powierzchni cienką warstwę metalu. Powierzchnia wytrawiona jest matowa, a wygląd powierzchni jest bardziej surowy, co dobrze kontrastuje z niewytrawioną powierzchnią polerowaną na lustro lub satynową. Barwienie elektrolityczne powierzchni może być zastosowane przed lub po procesie wytrawiania.

## Slide 10: Wykończenia firmowe 4,5 Dostępnych jest wiele specyficznych wykończeń firmowych oraz wykończeń spersonalizowanych wytwarzanych przez specjalistycznych producentów. Poniżej kilka przykładów takich wykończeń.

## Slide 11: Elektropolerowanie 6
Zapewnia jasną i odblaskową powierzchnię o następujących własnościach:
optymalna odporność korozyjna dla każdego gatunku,
łatwiejsza dezynfekcja i czyszczenie,
łatwiejsze usuwanie graffiti z powierzchni,
ale pomimo tego
nieregularności powierzchni są bardziej widoczne,
podobnie jak zarysowania i uszkodzenia mechaniczne powierzchni.

## Slide 12: Śrutowanie 8 (kuleczkowanie, szkiełkowanie)
Wygląd powierzchni zależy od zastosowanego materiału ściernego, np. szklanych kulek (na górze), kruszonego szkła (na dole).

## Slide 13: Architekci każdego dnia stosują pełną gamę wykończeń powierzchni dostępnych dla stali nierdzewnych7
W rozdziale 02 przedstawiono więcej przykładów budynków, dla których wykończenie powierzchni ma zasadnicze znaczenie estetyczne

## Slide 14: 2 – Wykończenia trójwymiarowe9
tzn. głębszy trójwymiarowy efekt niż wzory uzyskane przez wytłaczanie, wykrawanie, cięcie, profilowanie, ....
zwykle wykonywany z zastosowaniem maszynach sterowanych komputerowo

## Slide 15: Wzory wytłaczane 9

## Slide 16: Kształty nieregularne9 (hydroformowanie)

## Slide 17: Blachy perforowane 9

## Slide 18: Półprzeźroczyste panele szklane z perforowaną blachą 10
Szkło
Specjalna warstwa
Dziurkowana blacha

## Slide 19: Siatki cięto-ciągnione

## Slide 20: Łączenie różnych technik 11
Budynek Waterfront w Sztokholmie: Sufit wykonany z perforowanej i barwionej stali nierdzennej przedstawia obraz topniejącego lodu – zdjęcie po prawej

## Slide 21: 3 – Tkaniny druciane

## Slide 22: Klasyczne 12-14
Tkaniny ze stali nierdzewnej są dostępne w szerokiej gamie kształtów i wzorów o wybranej:
sztywności,
przestrzeni otwartej,
skłonności do rozpraszania światła,
przepuszczalności akustycznej,
kolorze,
Itd..…

## Slide 23: Przykład dekoracji za pomocą tkaniny ze stali nierdzewnej

## Slide 24: Tkaniny ze stali nierdzewnej (siatki druciane)
Siatki ze stali nierdzewnej są często stosowane w celach dekoracyjnych. Umożliwiają dodatkowe podświetlenie konstrukcji (światłami LED), tak jak na zdjęciu obok (Centrala firmy Swarovski).

## Slide 25: Tkanina ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED 13

## Slide 26: 4 – Literatura i inne źródła
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Finishes02_PL.pdf
http://www.ssina.com/download_a_file/special_finishes.pdf
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=47
www.uginox.com/sites/default/files/public/Triptyque%20Lusignan_web.pdf
http://www.poligrat.de/home/
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Electropolishing_PL.pdf
http://www.legrand-sgm.fr/
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/3D_Finishes_PL.pdf
https://cambridgearchitectural.com/projects/ft-lauderdale-hollywood-international-airport-rental-car-center
https://www.exyd.com/waterfront-building.html
http://cambridgearchitectural.com
https://gkd.de/architekturgewebe/
http://www.diedrahtweber-architektur.com/de/anwendungen-architekturgewebe/medienfassade/
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/RoughnessMeasurement_EN.pdf

## Slide 27: Dziękuję za uwagę